## Slide 1: Erste Hilfe bei Stromunfällen
E-Learning Elektrosicherheit

## Slide 2: Kursübersicht
Erste Hilfe bei Stromunfällen
  Die wichtigsten Maßnahmen
  Eigenschutz
  Stromunfall was dann?

## Slide 3: Die wichtigsten Maßnahmen
Stromfluss sofort unterbrechen: ausschalten, Netzstecker ziehen, Sicherung betätigen
Unfallopfer aus Gefahrenbereich retten – Eigenschutz beachten!
Notarzt per 112 alarmieren
Bewusstsein prüfen, in stabile Seitenlage bringen, Puls und Atem kontrollieren
Bei Herzstillstand Herz-Lungenwiederbelebung durchführen
Schaulustige wegschicken oder einbeziehen, z. B. zum Absichern der Unfallstelle

## Slide 4: Notarzt alarmieren
Bei der Alarmierung ist die Information „STROMUNFALL“ zusätzlich zu den 5 W’s zu beachten:
WO ist was passiert ? Notfallort, Straße, Ortsbeschreibung, markante Punkte
WAS ist passiert ? Kurze Schilderung der Notfallsituation
WIE VIELE Verletzte oder Erkrankte sind betroffen ?
WELCHE Verletzungen bzw. Erkrankungen liegen vor? .. oder bei einem Brand
WELCHEN UMFANG hat das Schadenereignis ?
WARTEN auf Rückfragen

## Slide 5: Eigenschutz
Zum wichtigen Eigenschutz der Retter:
Kann der Stromfluss nicht sicher unterbrochen werden, sollte versucht werden, den Verunfallten durch nicht leitende Gegenstände (Besenstiel, Holzbrett) von den Spannung führenden Teilen zu entfernen oder ihm das Elektrogerät aus der Hand schlagen.

## Slide 6: Eigenschutz
Jeder Helfer muss dabei selbst isoliert stehen, z. B. auf einem trockenen Holzbrett oder trockenen Textilien.
Insbesondere bei Elektrounfällen mit Hochspannung gilt höchste Vorsicht bei Rettungsversuchen. Die betroffene Anlage muss zunächst freigeschaltet werden.
Sorgen Sie dafür, dass eine Elektrofachkraft – am besten gemeinsam mit Ihrem Betriebsarzt – die Ersthelfer in Sachen Elektrogefahren und Selbstschutz unterweist.

## Slide 7: Stromunfall was dann?
Wenig bekannt ist, dass auch „kleine“ Stromschläge schwere Folgen haben können. Ein Kribbeln oder ein kurzer „Wischer“ ist keineswegs immer harmlos.
Auch wenn viele leichte Stromunfälle glimpflich ablaufen und der Betroffene mit dem Schrecken davonkommt, sollten Sie wissen, dass Durch „Wischer“ sind schon Menschen zu Tode gekommen sind. Auch bei einem leichten Stromschlag können sich Muskeln verkrampfen, was bis hin zur Atemlähmung führen kann.
Deshalb gilt JEDER Stromschlag -> Arzt oder Betriebsarzt aufsuchen!

## Slide 8: Vielen Dank für die Teilnahme
E-Learning Elektrosicherheit